Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Zapytanie ofertowe ZO/8/2014

WYMAGANE  PARAMETRY  TECHNICZNE  WIDEOBRONCHOSKOPU

| Wideobronchoskop - Typ: ….................................................................................. Producent: ….................................................................................. |
| --- |
| Lp | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane - Wypełnia Oferent | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kompatybilny z posiadanym wideoprocesorem Pentax serii EPK-100p | Tak |  |  |
| 2 | Kompatybilny z posiadaną myjnią dezynfektorem Olimpus serii ETD2 | Tak |  |  |
| 3 | Kompatybilny z posiadanym systemem archiwizacji serii IRIS | Tak |  |  |
| 4 | Fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie używany, rok produkcji 2014 | Tak |  |  |
| 5 | Przetwornik CCD „kolor” | Tak |  |  |
| 6 | Kanał roboczy min. 2,8 mm | Tak |  |  |
| 7 | Długość robocza sondy wziernikowej max. 600 mm | Tak |  |  |
| 8 | Kąt widzenia min. 120o | Tak |  |  |
| 9 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra 180° b) dół 130° | Tak |  |  |
| 10 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 6,4 mm | Tak |  |  |
| 11 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak |  |  |
| 12 | Głębia ostrości min. 3-50 mm | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu . | Tak |  |  |
| 14 | Minimum 4 dowolnie programowalne przyciski znajdujące się na głowicy wideobronchoskopu | Tak |  |  |
| 15 | Rotacja endoskopu we wtyku do procesora min. 180° | Tak |  |  |
| 16 | Gwarancja na udzielone urządzenie min. 24 miesiące od dnia . | Tak |  |  |

…....................................................................

(data, pieczątka i podpis oferenta)