ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 668 91 00,

fax.  56 668 91 01    e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 27.11.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr SZP.253.24.18

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego 2.”

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego 2 - sprawa SZP.253.24.18, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści sprzęt o poniższych parametrach:

-aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii skojarzonej i laseroterapii

• trzy całkowicie niezależne kanały zabiegowe

• tryb pracy: programowy / manualny

• baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych

• statystyki przeprowadzonych zabiegów

• encyklopedia z opisem metodyki zabiegu

• jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie

• podręczna lista programów ulubionych

• regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego

• możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika

• autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu

• 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym

• zegar czasu rzeczywistego

• akumulator

ELEKTROTERAPIA

• praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)

• test elektrod

• tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych)

• pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie

PRĄDY I METODY

– interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy (AMF))

– TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)

– TENS do porażeń spastycznych

– Kotza / rosyjska stymulacja

– tonoliza

– diadynamiczne (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP)

– impulsowe (prostokątny, trójkątny)

– impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny

– unipolarne falujące

– galwaniczny

– mikroprądy

ELEKTRODIAGNOSTYKA

• elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t

• automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika i ilorazu akomodacji

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

• częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz

• efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2

i 4 cm2

• emisja ciągła – efekt termiczny

• emisja impulsowa – mikromasaż

• kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym

• precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu

• kalibracja czułości głowicy według potrzeb

• automatyczna kontrola emitowanej mocy

LASEROTERAPIA

• emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym

• regulacja mocy promieniowania laserowego

• automatyczny test mocy promieniowania laserowego

• końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań specjalnych

(laryngologicznych, stomatologicznych, itd.)

• regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie impulsowym dla sond punktowych

i aplikatora prysznicowego

• regulacja częstotliwości w aplikatorach skanujących

• tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących

• automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych –

– dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego

PROGRAMY ZABIEGOWE

• uproszczenie obsługi aparatu

• 341 wbudowanych programów zabiegowych

• 350 programów do ustawienia dla użytkowników

• 341 programów ulubionych

• nadawanie własnych nazw programom

SEKWENCJE ZABIEGOWE

• uproszczona obsługa aparatu

• 38 wbudowanych sekwencji zabiegowych dla elektroterapii

• 10 sekwencji dla elektroterapii do ustawienia dla użytkowników

• nadawanie własnych nazw sekwencjom

PARAMETRY TECHNICZNE

• sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC)

– galwaniczne 40 mA

– diadynamiczne, impulsowe 60 mA

– interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące 100 mA

– TENS 140 mA

– tonoliza 100 mA

– mikroprądy 1000 µA

• maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV)  140 V

• maks. natężenie fali ultradźwiękowej w trybie ciągłym / impulsowym 2 / 3 W/cm2

• częstotliwość w trybie impulsowym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

• wypełnienie w trybie impulsowym 5 – 75 %, krok 5 %

• klasa urządzenia laserowego 3B

• akumulator Li‐lon

• pojemność akumulatora  2250 mAh

• zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/60 Hz, max 75W, 90VA

• wymiary  34 x 28 x 11‐16

• masa 6 kg

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych wyposażoną w obciążniki miękkie ze skóry w ilości 3 sztuk po 25 dkg? Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi te same a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość i skuteczność zabiegu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że termin otwarcia ofert zostaje bez zmian tj.: 30.11.2018r., godz. 10:15.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach)

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G.(56 668 91 20)

27.11.2018r.