ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 09.06.2014r.

Sprawa nr ZP/4/2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zmiana nr 2 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014, ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

1. W zał. nr 16 do Siwz (Formularz spełniania parametrów techniczno – użytkowych) dokonuje się następujących zmian:

1) w pkt I.3:

a) było: „Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji minimum 32 najszerszych możliwych do uzyskania warstw ≥ 20  [mm].”

b) jest: „Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji minimum 32 najszerszych możliwych do uzyskania warstw ≥ 19  [mm].”

2) w pkt IV.1:

a) było: „Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,5 [s]”

b) jest: „Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,6 [s]”

3) w pkt IV.4:

a) było: „Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 
(z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), min. 16 obrazów/s”

b) jest: „Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 
(z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), min. 15 obrazów/s”

4) w pkt IV.7:

a) było: „Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 20 mm”

b) jest: „Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 19 mm”

5) w pkt IV.8:

a) było: „Zakres dynamicznych badań naczyniowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 20 mm”

b) jest: „Zakres dynamicznych badań naczyniowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 19 mm”

6) wykreśla się pkt V.1

7) w pkt C.1, kolumna pt. „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych:

a) było: „≥ +/- 125°, podać”

b) jest: „≥ +/- 120°, podać”

8) w pkt C.2, kolumna pt. „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych:

a) było: „≥ +/- 180°, podać”

b) jest: „≥ +/- 150°, podać”

9) w pkt C.5, kolumna pt. „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych:

a) było: „≥ 250 cm, podać”

b) jest: „≥ 220 cm, podać”

10) w pkt G.5:

a) było: „Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90 º.”

b) jest: „Zmotoryzowane lub manualne pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90 º.”

11) w pkt G.13, kolumna pt. „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych :

a) było: „≥ 175 cm podać”

b) jest: „≥ 170 cm podać”

12) w pkt G.14:

a) było: „Maksymalna dopuszczalna waga obciążenia statywu w pozycji poziomej ≥ 30 kg”

b) jest: „Maksymalna dopuszczalna waga obciążenia statywu w pozycji poziomej ≥ 25 kg”

13) w pkt H.2:

a) było: „Dotykowy monitor LCD 19', min 1280x1024”

b) jest: „Monitor LCD 19', min 1280x1024”

14) w pkt H.4, kolumna pt. „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych :

a) było: „≤ 5 s”

b) jest: „≤ 10 s”

15) w pkt H.5:

a) było: „Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru anatomicznego”

b) jest: „Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu”

16) w pkt H.10:

a) było: „Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kalibracją”

b) jest: „Możliwość pomiarów długości, kątów”

Traci moc obowiązującą opublikowany po zmianie nr 1 formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla zadania nr 3. Obowiązującym jest formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych po zmianie nr 2 treści Siwz załączony do niniejszego dokumentu.

Załączniki:

1. Formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla zadania nr 3 (po zmianie nr 2 SIwz);

Przewodniczący komisji:	p. Robert Skowronek	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Z		………………………............

Członek komisji:		p. Bogusław Wiśniewski 	………………………….........

Członek komisji: 		p. Ireneusz Boiński  	…..........................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)