Brodnica, dn. 16.02.2018r.

Sprawa nr SZP.251.1.18

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 3 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 3 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.1.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej na wyposażenie SOR dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

Załącznik nr 1A – Formularz parametrów technicznych.

Pakiet nr 1 - Centrala Nadzoru Kardiologicznego

1. pkt. 2

- było:

„Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora.”

- jest:

„Chłodzenie konwekcyjne.”

2. pkt. 4:

- było:

„Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie.”

- jest:

„Ekran wbudowany w monitor.”

3. pkt. 8:

- było:

„Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 9,5 kg.”

- jest:

„Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 10 kg.”

Przewodniczący komisji: Lucyna Gruszkowska 	……………………………....

Se4. pkt. 12:

- było:

„Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod.”

- jest:

„Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod lub 1,2 lub 7 odprowadzeń jednocześnie.”

5. pkt. 20:

- było:

„Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. Licznik wykrytych bezdechu.”

- jest:

„Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 10-40s.”

6. pkt. 22:

- było:

„Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych  Nellcor OxiMax lub Masimo.”

- jest:

„Pomiar saturacji w zakresie od 0 lub 1 do 100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych  Nellcor OxiMax lub Masimo.”

7. pkt. 25:

- było:

„Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika.”

- jest:

„Świecąca dioda w czujniku SpO2.”

8. pkt. 34:

- było:

„Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min.”

- jest:

„Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min. lub NIBP 40-240, 1350 z EKG, 20-300 z SpO2”

9. pkt. 40:

- było:

„Minimum jeden  kanał pomiarowy. Pomiar ciśnienia inwazyjnego w zakresie -40 do 320 mmHg z określeniem i nazwaniem miejsca.”

- jest:

„Minimum jeden  kanał pomiarowy. Pomiar ciśnienia inwazyjnego w zakresie min. -50 do 300 mmHg z określeniem i nazwaniem miejsca.”

10. pkt. 42:

- było:

„MODUŁ TRANSPORTOWY kardiomonitorów. z zasilaniem bateryjnym, ekran minimum 5.5 cala.”

- jest:

„MODUŁ TRANSPORTOWY kardiomonitorów. z zasilaniem bateryjnym, ekran minimum 5 cala.”

11. pkt. 42 b):

- było:

„Minimum 8 krzywych na ekranie modułu transportowego.”

- jest:

„Minimum 5 krzywych na ekranie modułu transportowego.”

12. pkt. 42 d):

- było:

„Archiwum wszystkich trendów przez minimum 5 godzin z rozdzielczością poniżej 10 sekund.”

- jest:

„Archiwum wszystkich trendów przez minimum 5 godzin z rozdzielczością poniżej 10 sekund lub 1h z rozdzielczością 1s. i 150h z rozdzielczością poniżej 1 min.”

13. pkt. 42 e):

- było:

„Archiwum wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych - minimum 5 godzin.”

- jest:

„wykreślony”

14. pkt. 47:

- było:

„Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s.”

- jest:

„Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 12s.”

15. pkt. 48:

- było:

„Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive.”

- jest:

„Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive lub możliwość wydruku raportu dotyczącego parametrów życiowych pacjenta na centralnej stacji monitorującej.”

16. pkt. 51:

- było:

„Możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal  , data, godzina,  alarmy, dane personalne pacjenta, etc oraz modułu do pomiaru gazów anastatycznych i moduł do pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca.”

- jest:

„Możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal  , data, godzina,  alarmy, dane personalne pacjenta, etc oraz modułu do pomiaru gazów anastatycznych i moduł do pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca albo możliwość wydruku min. 6 fal na drukarce zewnętrznej poprzez centralna stację monitorującą.”

Centrala monitorująca

17. pkt. 3:

- było:

„płaski ekrany kolorowy minimum 19" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją  ekranu, obsługa przez ekran dotykowy.”

- jest:

„płaski ekrany kolorowy minimum 19" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją  ekranu.”

Pakiet nr 2 – Respiratory stacjonarne

18. pkt. 2:

- było:

„Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji zakres ciśnień zasilających od min. 2,8 do max. 6,0 bar.”

- jest:

„Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji zakres ciśnień zasilających w zakresie min. 2,83 – 4,55 bar.”

19. pkt. 24:

- było:

„Ciśnienie wdechowe PCV; minimalny zakres 3 – 90 cmH2O.”

- jest:

„Ciśnienie wdechowe PCV; minimalny zakres 10 – 80 cmH2O.”

20. pkt. 49:

- było:

„Szyny boczne do mocowania akcesoriów.”

- jest:

„wykreślony.”

Pakiet nr 3 – Respiratory transportowe

21. pkt. 16:

- było:

„wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, auto Flov).”

- jest:

„wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow).”

22. pkt. 25:

- było:

„Zastawka nadciśnieniowa regulowana w zakresie  20-50 milibar.”

- jest:

„Zastawka nadciśnieniowa regulowana w zakresie  20-50 milibar lub <125 cmH2O.”

23. pkt. 50:

- było:

„Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów.”

- jest:

„Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów lub uchwyty na butle.”

Pakiet nr 4 – Aparaty do znieczuleń

24. pkt. 3:

- było:

„Hamulec centralny.”

- jest:

„Hamulec centralny lub na poszczególne koła.”

25. pkt. 6:

- było:

„Blat do pisania, wbudowane oświetlenie, płynna regulacja natężenia światła.”

- jest:

„Blat do pisania, wbudowane oświetlenie lub lampka, płynna lub skokowa regulacja natężenia światła.”

26. pkt. 15:

- było:

„Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza.”

- jest:

„Precyzyjne, elektroniczne  lub mechaniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza.”

27. pkt. 24:

- było:

„Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać.”

- jest:

„Zawór APL z funkcją zwolnienia ciśnienia w układzie”

28. pkt. 34:

- było:

„Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru.”

- jest:

„Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru i/lub ekranu dotykowego.”

29. pkt. 49:

- było:

„Możliwa regulacja PEEP od 0 cmH2O (hPa).”

- jest:

„Możliwa regulacja PEEP od max. 4 cmH2O (hPa).”

Pakiet nr 5 – Defibrylatory

30. pkt. 11:

- było:

„Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym  odprowadzeniu ekg.”

- jest:

„Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym  odprowadzeniu ekg z możliwością wydruku pomiarów z każdego odprowadzenia.”

Pakiet nr 6 – Aparat USG

31. pkt. 31 a), b), c), d), e):

- było:

„GŁOWICA LINIOWA 2D do narządów płytko położonych

a)Zakres częstotliwości obejmujący przedział  min 6,0 – 12,0 MHz +/- 0,5 MHz

b)Szerokość pola obrazowania w przedziale 38-41 mm

c)Ilość elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 192

d)Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)

e)Obrazowanie harmoniczne na minimum 2 parach częstotliwości.”

- jest:

„GŁOWICA ENDOVAGINALNA 2D do badań położniczych i ginekologicznych,  zakres częstotliwości obejmujący przedział min 4,0-10,0 MHz +/- 1 MHz , obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości,  kąt obrazowania w trybie B minimum 180º.”

32. pkt. 43:

- było:

„GŁOWICA ENDOVAGINALNA 2D do badań położniczych i ginekologicznych,  zakres częstotliwości obejmujący przedział min 4,0-10,0 MHz +/- 1 MHz , obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości,  kąt obrazowania w trybie B minimum 180º.”

- jest:

„GŁOWICA LINIOWA 2D do narządów płytko położonych o zakres częstotliwości obejmujący przedział  min 6,0 – 12,0 MHz +/- 0,5 MHz i szerokość pola obrazowania w przedziale 38-41 mm w trybie krzyżujących się ultradzwięków.”

Przewodniczący komisji: Lucyna Gruszkowska		……………………………….

Sekretarz komisji:	        Marcin Rzepecki		…………………………….....

Członek komisji:	        Katarzyna Wiśniewska	………………………….........

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Robert Skowronek

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)